EDITAL Nº 208 DE 30 DE AGOSTO DE 2022

Notifica sobre microdrenagem, reperfilagem, capeamento asfáltico em CBUQ e sinalização na AVENIDA ALTO JACUÍ na cidade de Não-Me-Toque/RS.

1. O MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS, em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 196, de 26 de setembro de 2017, no Edital de Convocação para audiência pública nº 166/2022, de 14 de julho de 2022 e na Lei nº 5.573 de 23 de agosto de 2022, NOTIFICA aos proprietários de imóveis, sobre a execução de obras de microdrenagem, reperfilagem, capeamento asfáltico em CBUQ e sinalização viária na Avenida Alto Jacuí, trecho compreendido entre as ruas Coronel Alberto Schmitt e Nelson da Silveira.

  - AVENIDA ALTO JACUÍ (Trecho compreendido entre as Ruas Cel. Alberto Schmitt e Nelson da Silveira).

| QUADRA | LOTE | ÁREA EM M² | VALOR IMOBILIÁRIO ANTES DA REPERFILAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DA VIA PÚBLICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 217 | 343,65 | 103.096,35 |
| 11 | 234 | 1.147,50 | 286.875,00 |
| 11 | 255 | 630,00 | 157.500,00 |
| 11 | 267 | 360,00 | 90.000,00 |
| 11 | 315 | 510,00 | 137.700,00 |
| 12 | 169 | 250,17 | 75.051,00 |
| 12 | 180 | 400,05 | 100.012,50 |
| 12 | 230 | 598,95 | 179.685,00 |
| 13 | 25 | 587,50 | 141.000,00 |
| 13 | 75 | 3.000,00 | 600.000,00 |
| 13 | 100 | 1.500,00 | 375.000,00 |
| 13 | 112 | 750,00 | 187.500,00 |
| 13 | 194 | 1.300,00 | 390.000,00 |
| 14 | 217 | 270,00 | 162.000,00 |
| 14 | 228 | 220,00 | 110.000,00 |
| 14 | 244 | 641,96 | 320.980,00 |
| 14 | 264 | 800,00 | 400.000,00 |
| 14 | 314 | 600,00 | 360.000,00 |
| 15 | 33 | 758,20 | 454.920,00 |
| 15 | 50 | 352,00 | 176.000,00 |
| 15 | 70 | 900,00 | 450.000,00 |
| 15 | 112 | 450,00 | 270.000,00 |

2 - MEMORIAL DESCRITIVO

2.1. A obra será iniciada pelos serviços de topografia realizando as marcações para a execução da microdrenagem, através da retirada dos paralelepípedos, escavação e reconstituição do pavimento. Posterior, será realizado os serviços de limpeza da superfície para remoção de todas as impurezas, e então será realizada a pintura de imprimação com CM-30, pintura de ligação com RR-2C, transporte do CBUQ, reperfilagem em CBUQ com espessura de 4,00 cm e 6,00 cm compactados e capeamento asfáltico em CBUQ com espessura de 3,00 cm compactados. A sinalização será executada com pintura horizontal, ondulação elevada, dispositivo longitudinal com tachões e placa metálica.

Em anexo memorial descritivo completo.

3 – CUSTO DA OBRA

3.1. O orçamento total da obra para execução de microdrenagem, reperfilagem, capeamento asfáltico em CBUQ e sinalização é de R$ 718.988,49 (setecentos e dezoito mil, novecentos e oitenta e oito reais, quarenta  e nove centavos), com área total de 3.141,85 m².

| Itens | Descrição | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,25X2,00) m | m² | 2,50 | R$ 674,14 | R$ 1.685,35 |
| 1.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | m2 | 3.141,85 | R$ 2,07 | R$ 6.503,63 |
| 1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM | m | 240,00 | R$ 4,85 | R$ 1.164,00 |
|  | Subtotal | R$ 9.352,98 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA |
| 2.1 | REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO | m² | 288,00 | R$ 7,87 | R$ 2.266,56 |
| 2.2 | TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDO ATÉ 30 KM – PARQUE DE MÁQUINAS | m3 x km | 1.440,00 | R$ 3,03 | R$ 4.363,20 |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M | m³ | 262,24 | R$ 14,61 | R$ 3.831,33 |
| 2.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA | m³ | 156,40 | R$ 31,35 | R$ 4.903,14 |
| 2.5 | TRANSPORTE DO MATERIAL BOTA-FORA PARA DMT ATÉ 30 KM | m3 | 1.481,76 | R$ 3,03 | R$ 4.489,73 |
| 2.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES | m3 | 148,18 | R$ 10,66 | R$ 1.579,56 |
| 2.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m3 | 148,18 | R$ 1,83 | R$ 271,16 |
|  | Subtotal | R$ 21.704,68 |
| 3 | MICRODRENAGEM |
| 3.1 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 11,00 | R$ 280,07 | R$ 3.080,77 |
| 3.2 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 30,00 | 127,36 | R$ 3.820,80 |
| 3.3 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 70,00 | R$ 144,73 | R$ 10.131,10 |
| 3.4 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 129,00 | R$ 76,03 | R$ 9.807,87 |
| 3.5 | BERÇO EM PEDRA BASÁLTICA H= 20 CM | M3 | 10,44 | R$ 126,81 | R$ 1.323,90 |
| 3.6 | TRANSPORTE DE BASE PARA DMT ATÉ 30 KM DA USINA ATÉ O LANÇAMENTO | M3 x KM | 313,20 | R$ 3,03 | R$ 949,00 |
| 3.7 | TRANSPORTE DE BASE PARA DMT ADOTANDO O EXEDENTE A 30 KM DA USINA ATÉ O LANÇAMENTO | M3 x KM | 156,60 | R$ 1,19 | R$ 186,35 |
| 3.8 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1;3 (CI:AR) (NÃO INCLUI FORNECIMENTO DO TUBO). | M | 41,00 | R$ 94,91 | R$ 3.891,31 |
| 3.9 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1;3 (CI:AR) (NÃO INCLUI FORNECIMENTO DO TUBO). | M | 199,00 | R$ 65,47 | R$ 13.028,53 |
| 3.10 | ADEQUAÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE | unid | 4,00 | R$ 2.078,75 | R$ 8.315,00 |
| 3.11 | CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO, TIPO BLC Ø 400MM E 600MM COM GRADE/TAMPA DE CONCRETO | unid | 12,00 | R$ 3.305,50 | R$ 39.666,00 |
| 3.12 | ENVELOPAMENTO EM CONCRETO COM MALHA DE FERRO DE TUBOS NA TRAVESSIA | m | 3,60 | R$ 641,45 | R$ 2.273,22 |
|  | Subtotal | R$ 96.473,85 |
| 4 | REPERFILAGEM CAPEAMENTO ASFÁLTICA EM CBUQ |
| 4.1 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA – INCLUSO MATERIAL. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 48,00 | R$ 141,54 | R$ 6.793,92 |
| 4.2 | TRANSPORTE DE BASE PARA DMT ATÉ 30 KM DA USINA ATÉ O LANÇAMENTO | M3 x KM | 2.160,00 | R$ 3,03 | R$ 6.544,80 |
| 4.3 | TRANSPORTE DE BASE PARA DMT ADOTANDO O EXEDENTE A 30 KM DA USINA ATÉ O LANÇAMENTO | M3 x KM | 1.080,00 | R$ 1,19 | R$ 1.285,20 |
| 4.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES | M3 | 72,00 | R$ 10,66 | R$ 767,52 |
| 4.5 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO COMPACTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA NA RUA NELSON DA SILVEIRA | M2 | 41,00 | R$ 40,39 | R$ 1.655,99 |
| 4.6 | PINTURA DE IMPRIMAÇÃO COM CM-30 | M2 | 199,00 | R$ 7,80 | R$ 1.950,20 |
| 4.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 | 3.141,85 | R$ 3,98 | R$ 12.504,56 |
| 4.7 | CAMADA PARA REPERFILAGEM EM CBUQ, E = 4 A 6 CM COMPACTADO – INCLUSO MATERIAL E APLICAÇÃO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 165,32 | R$ 1.637,86 | R$ 270.771,02 |
| 4.8 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT ADOTADO DE 45 KM DA USINA ATÉ O LANÇAMENTO | M3 x KM | 7.439,40 | R$ 1,98 | R$ 14.730,01 |
| 4.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ | M3 | 165,32 | R$ 8,79 | R$ 1.453,16 |
| 4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 | 3.141,85 | R$ 3,98 | R$ 12.504,56 |
| 4.11 | CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO E= 3 CM COMPACTADO – INCLUSO MATERIAL E APLICAÇÃO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 94,26 | R$ 1.805,83 | R$ 170.217,54 |
| 4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT ADOTADO DE 45 KM DA USINA ATÉ O LANÇAMENTO | M3 x KM | 4.241,70 | R$ 1,98 | R$ 8.398,57 |
| 4.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ | M3 | 94,26 | R$ 8,79 | R$ 828,55 |
|  | Subtotal | R$ 510.405,60 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |
| 5.1 | REMOÇÃO DE MEIO FIO DE PEDRA BASALTICA EXISTENTE, INCLUSO TRANSPORTE | M | 480,00 | R$ 40,79 | R$ 19.579,20 |
| 5.2 | MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 100x15x13x30 CM (COMPRIMENTO x BASE INFERIOR x BASE SUPERIOR x ALTURA) | M | 480,00 | R$ 62,20 | R$ 29.856,00 |
| 5.3 | PREENCHIMENTO DE MATERIAL 25 CM COMPACTADO | M3 | 24,00 | R$ 35,49 | R$ 851,76 |
|  | Subtotal | R$ 221.372,81 |
| 6 | SINALIZAÇÃO |
| 6.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. | M2 | 47,60 | R$ 17,22 | R$ 819,67 |
| 6.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | M2 | 27,30 | R$ 17,22 | R$ 470,11 |
| 6.3 | SUPORTE METÁLICO | unid | 16,00 | R$ 313,98 | R$ 7.003,36 |
| 6.4 | PLACA TODA REFLETIDA – “PARE” | M2 | 0,33 | R$ 642,77 | R$ 212,11 |
| 6.5 | PLACA TODA REFLETIDA, RETANGULAR , ONDULAÇÃO TRANSVERSAL, DIMENSÃO 60x80CM | M2 | 0,96 | R$ 642,77 | R$ 617,06 |
| 6.6 | PLACA TODA REFLETIDA, RETANGULAR , ONDULAÇÃO TRANSVERSAL A 50M, DIMENSÃO 60x80CM | M2 | 0,96 | R$ 642,77 | R$ 617,06 |
| 6.7 | PLACA TODA REFLETIDA, INDICAÇÃO DE VELOCIDADE | M2 | 0,11 | R$ 642,77 | R$ 70,70 |
| 6.8 | PLACA TODA REFLETIDA, RETANGULAR , REDUTOR DE VELOCIDADE, DIMENSÃO 60x80CM | M2 | 0,96 | R$ 642,77 | R$ 617,06 |
| 6.9 | PLACA TODA REFLETIDA, RETANGULAR , REDUTOR DE VELOCIDADE A 50M, DIMENSÃO 60x80CM | M2 | 0,96 | R$ 642,77 | R$ 617,06 |
| 6.10 | DISPOSITIVO LONGITUDINAL PARA REDUÇÃO DE VELOCIDADE |  |  |  |  |
| 6.10.1 | TACHÕES BIDIRECIONAIS AMARELO | unid | 102,00 | R$ 109,30 | R$ 11.148,60 |
| 6.10.2 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. | M2 | 43,20 | R$ 17,22 | R$ 743,90 |
| 6.11 | ONDULAÇÃO ELEVADA |  |  |  |  |
| 6.11.1 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 | 46,00 | R$ 3,98 | R$ 183,08 |
| 6.11.2 | ONDULAÇÃO ELEVADA EM CBUQ, INCLUSO MATERIAL E APLICAÇÃO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 3,15 | R$ 1.805,83 | R$ 5.688,36 |
| 6.11.3 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT ADOTADO DE 45 KM DA USINA ATÉ O LANÇAMENTO | M3 x KM | 141,75 | R$ 1,98 | R$ 280,67 |
| 6.11.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ | M3 | 3,15 | R$ 8,79 | R$ 27,69 |
|  | Subtotal | R$ 29,116,49 |
| 7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |
| 7.1 | LIMPEZA DA OBRA (RECOLHER TODA SOBRA DE MATERIAL) | unid | 1,00 | 917,72 | 917,72 |
|  | Subtotal | 917,72 |
| 8 | CONTROLE TECNOLÓGICO |
| 8.1 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | unid | 1,00 | R$ 139,08 | R$ 139,08 |
| 8.2 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | unid | 1,00 | R$ 78,23 | R$ 78,23 |
| 8.3 | ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS | unid | 1,00 | R$ 130,40 | R$ 130,40 |
| 8.4 | ENSAIO MARSHALL – MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | unid | 1,00 | R$ 304,27 | R$ 304,27 |
| 8.5 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA | unid | 1,00 | R$ 78,23 | R$ 78,23 |
|  | Subtotal | R$ 730,21 |
| TOTAL | R$ 718.988,49 |

4. RECURSO

4.1 Os proprietários dos imóveis das vias públicas constantes neste Edital, poderão contestar os termos deste Edital, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Não-Me-Toque/RS, em 30 de agosto de 2022.

Gilson dos Santos

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Noeli Verônica Machry Santos

Secretária Municipal de Administração e Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REPERFILAGEM, CAPEAMENTO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO

Obra: Microdrenagem, Reperfilagem e Capeamento em CBUQ e Sinalização.

Local: Av Alto Jacui - trecho compreendido entre  as Ruas Cel. Alberto Schmitt e Nelson da Silveira

O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem como objetivo descrever materiais e técnicas aplicativas referentes a microdrenagem, reperfilagem, capeamento asfáltico em CBUQ e sinalização para melhorar as condições de trafegabilidade nas vias no município de Não-Me-Toque/RS.

1. CARACTERÍSTICAS:

Serão realizados serviços de  reperfilagem, capeamento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e sinalização em uma via pública do município.

Avenida Alto Jacuí (trecho compreendido entre as Ruas Cel. Alberto Schmitt e Nelson da Silveira).

Trecho 1 – compreendido entre as Ruas Cel Alberto Schmitt e Jacob Strehl

- Extensão da rua =  95,00 m;

- Largura da rua   =  12,15 m

- Área  = 1.159,62  m2;

- Espessura da reperfilagem = 4 cm

- Espessura da capa asfáltica = 3 cm

Trecho 2 – compreendido entre as Ruas Jacob Strehl e Nelson da Silveira

- Extensão da rua =  161,50 m;

- Largura da rua   =  10,00 m

- Área  =  1.982,23 m2;

- Espessura da reperfilagem = 6 cm

- Espessura da capa asfáltica = 3 cm

2.CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

A placa da obra será de metal, identificando a obra e os recursos aplicados. O modelo será fornecido pela Prefeitura Municipal mediante solicitação da empresa executora. A placa deverá ser confeccionada de acordo com as cores, medidas e proporções contidas no modelo fornecido, em chapa plana, metálica e galvanizada.

As dimensões da placa são de 2,40m de comprimento e 1,20m de altura. Área de 2,88m².

Os responsáveis pela execução da obra deverão manter contatos necessários com a Secretaria Municipal Obras e o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal, a fim de discutir e acertar dúvidas, interferências e diretrizes.

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da obra.

Toda e qualquer alteração decorrente de fatores não previstos ou só evidenciados durante o transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente autorizada pela Fiscalização.

3. PARTE INTEGRANTE DOS SERVIÇOS:

Serão de responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias aos serviços de execução de varrição, reperfilagem, recapeamento, sinalização e limpeza da obra.

O transporte de todos os resíduos resultantes da execução dos serviços e limpeza do local até os locais indicados pela Prefeitura Municipal.

4. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

A empresa contratada é responsável pela observância de todas as leis, regulamentos e posturas relativas à obra e à segurança pública, além de atender às exigências da legislação trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço.

Será exigia Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA.

A obra deverá ser mantida limpa e livre de qualquer entulho.

A Contratada deverá disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal, materiais e o que mais se fizer necessário para a execução integral dos serviços.

A Contratada deverá fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela Fiscalização, tais como: uniformes, coletes, botas, luvas, máscaras, óculos, faixas refletivas na indumentária e outros.

Os veículos/equipamentos, ferramentas, e materiais necessários ao bom desempenho dos serviços devem estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a Contratada a substituir aqueles que não atenderem a estas exigências.

5. BASE DE BRITA GRADUADA

Onde haverá remoção de árvores será necessário fazer a base de brita graduada. Antes será executada a compactação do subleito.

As britas graduadas deverão ser constituídas exclusivamente de produtos de britagem. Os matérias rochosos deverão ter uma perda no Abrasão Los Angeles máximo de 40%, perda máxima no ensaio de sanidade de 10%, equivalente de areia igual ou superior a 50% e CBR mínimo de 100%. O material deverá ter no mínimo 90% em peso de partículas com britagem em duas faces. A composição percentual em peso de agregado deve se enquadrar em uma das faixas indicadas no Quadro 4, abaixo. A espessura da brita graduada será de 20 cm.

Quadro 4 – Faixas granulométricas admitidas dos materiais de base de brita graduada

| TAMANHO DA | PORCENTAGEM QUE PASSA |
| --- | --- |
| PENEIRA | TAMANHO MÁXIMO | TAMANHO MÁXIMO |
|  | 1 1/2" | 3/4" |
| 2" | 100 | - |
| 1 1/2' | 90-100 | - |
| 1" | - | 100 |
| 3/4" | 50-85 | 90-100 |
| nº 4 | 30-45 | 35-55 |
| nº 30 | 10-25 | 10-30 |
| nº 200 | 2-9 | 2-9 |

Além destes requisitos, a diferença entre as porcentagens que passam nas peneiras nº 4 e nº 30 deverão variar entre 15% e 25%.

Execução:

a) Espalhamento

A mistura de agregados para base deve apresentar-se uniforme quando distribuída no leito da pista e cada camada deve ser espalhada em uma única operação. Deve-se evitar segregação, ou seja, a base deve estar livre de regiões de material grosso e fino. Nas espessuras menores de 0,20m, o material de base pode ser espalhado e compactado em uma única camada. Não é permitida a colocação, sobre a superfície da base concluída, de uma camada de solo fino ou pó de pedra para proteger a mesma da ação do tráfego.

b) Compactação

Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado com equipamentos que garanta uma compactação eficiente. A fim de facilitar a compressão e assegurar um grau de compactação uniforme, a camada que está sendo compactada deverá apresentar um teor de umidade constante. A compactação deve ser orientada de maneira a serem obtidos o grau de compactação, a espessura e o acabamento, que satisfaçam às exigências desta Especificação.

6. IMPRIMAÇÃO

Imprimação é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superfície da base concluída antes da execução de um revestimento betuminoso.

O ligante asfáltico recomendado é o asfalto diluído tipo CM-30. A taxa de aplicação é a taxa máxima que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente no canteiro da obra. A taxa de aplicação poderá variar de 0,8 a 1,4 l/m².

Execução:

a) Após a liberação da camada a ser imprimada, proceder-se-á a varredura da superfície para eliminação do pó e de todo material solto;

b) A área a ser imprimada deve se encontrar ligeiramente umedecida. É vedado proceder à imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C ou ainda em condições atmosféricas desfavoráveis (clima chuvoso);

c) Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para o espalhamento do material asfáltico. As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento são de 20 a 60 segundos Saybolt-Furol para asfaltos diluídos. Dependendo das condições climáticas, a Fiscalização determinará o período do dia em que deve ser realizada a imprimação;

d) O retoque dos pontos falhos ou omitidos durante a aplicação do material asfáltico será realizado com espargidor manual. Toda a área imprimada que apresentar taxas abaixo da mínima especificada deverá receber uma segunda aplicação de asfalto, de forma a completar a quantidade recomendada. Toda a área imprimada que apresentar excesso de asfalto, deverá ser recoberta com ligeira camada de areia ou pó de brita em quantidade apenas suficiente para absorver tal excesso de ligante e evitar que este venha aderir às rodas dos veículos.

e) Na eventualidade de ocorrer defeitos (panelas) na base imprimada, em áreas abertas ao tráfego, as correções serão procedidas usando material da própria base ou usinado de graduação densa.

7. REPERFILAGEM E CAPEAMENTO EM CBUQ:

7.1.CONTROLE:

A execução de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) deverá ter os controles de Produção da Mistura Asfáltica, de Pista e pós Execução. O fiel cumprimento dessas etapas visa garantir a qualidade dos serviços, portanto, estes devem ser absolutamente precisos e rigorosos.

Na execução dos trabalhos deverão ser observadas as prescrições contidas neste memorial,  e demais Normas Técnicas aplicáveis:

- DNER – ES 307/97 – Pavimentação – Pintura de Ligação;

- DNER – ES 313/97 – Pavimentação – Concreto Betuminoso;

- DNER – ES 321/97 – Pavimentação – Restauração de Pavimentos Flexíveis;

7.2. EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE:

7.2.1. Pintura de ligação:

- Limpeza da Superfície:

Para a execução da imprimação betuminosa ligante, a superfície a ser trabalhada deverá ser convenientemente limpa com jato de ar ou de água sob pressão, a fim de remover-se todo e qualquer material solto ou aderido à superfície, ainda que esta operação já tenha sido executada, há mais de 24 horas.

Antes do início efetivo da operação de imprimação, deverá ser verificada a necessidade de intervenções para sanar possíveis defeitos na superfície do pavimento, tais como selagem de trincas, fechamento de eventuais buracos, correção de concavidades ou depressões, etc.

Após limpeza da área, deverá ser vedado o trânsito de veículos por sobre esta.

- Pintura de ligação:

A adesão entre as camadas se dá, principalmente, devido às ligações físico-químicas, sendo que os agentes de ligação são as emulsões asfálticas de ruptura rápida que tem a finalidade de melhorar a aderência entre as camadas, reduzir a viscosidade e quantidade excessiva de ligante asfáltico aplicado.

Deverá ser efetuada com equipamento Caminhão Espargidor de Asfalto. O equipamento de espargimento deverá ser previamente verificado e aferido, de modo que sejam determinadas, antes do início efetivo dos trabalhos, as condições para que este propicie a taxa de aplicação de ligante por metro quadrado estabelecido. Seus bicos de espargimento deverão propiciar leques bem definidos, sem falhas ou escorrimentos. A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

O material a ser utilizado  para a execução da imprimação ligante  será Emulsão Asfáltica Catiônica de Ruptura Rápida, tipo RR-2C .A taxa de imprimação deverá ser de 1,0 l/m² (RR – 2C) de emullsão asfáltica .Eventuais falhas na pintura, trechos que não comportam barra aspargidora e nos trechos de forte inclinação transversal, a aplicação do ligante deverá ser efetuada manualmente, com mangueira de pressão com bico fino. Com a emulsão ainda não rompida, deverão ser vassourados os pontos que apresentarem concentração excessiva desta.

A fim de evitar-se sobreposição de aplicação de ligante asfáltico, o que resultaria em taxa elevada, com risco de migrar para a superfície do novo revestimento, os pontos de início e término de serviços deverão ser cobertos com papel KRAFT ou MADEIRIT, porque, no início, a área a ser coberta deverá ser a já imprimada e,  no término, devido a necessidade de se criar uma linha definida de parada.

A fim de se evitar que o entupimento de um bico de espargimento provoque faixa contínua não pintada, a altura da barra de espargimento deve ser aquela que propicie que os vértices do leque formado pela emulsão de dois bicos não consecutivos se encontrem na superfície do pavimento, sem que haja transpasse. Contudo, constatada a falha de um ou mais bicos, a faixa de menor concentração deverá ser completada manualmente, com caneta de pressão e bico fino. As bordas de faixas contínuas e/ou de juntas transversais, deverão receber cobrimento de Ligante Asfáltico através de processo manual utilizando-se para tanto, brocha ou trincha.  Estas não deverão apresentar pontos sem recobrimento.

7.2.2. Camada de reperfilagem (4,0 cm e 6,0 cm) e Camada de Rolamento (3,0cm):

- Condições Gerais

A camada de reperfilagem será executada na espessura média de 4 a 6cm compactados, de acordo com a necessidade da rua. A camada de capeamento deverá ser executada com espessura de 3cm compactados. Para o lançamento e compactação da mistura deverão ser utilizados os equipamentos: Vibro acabadora de Asfalto, Rolo Compactador de Pneus, Rolo Compactador Tandem Vibratório e Caminhão Espargidor de Asfalto, eventualmente motoniveladora a critério da fiscalização.

Caso a superfície imprimada apresente-se úmida, esta deverá ser soprada, com jatos de ar comprimido, até sua completa secagem.

Não devem ser executadas juntas transversais nos pontos de frenagem, de aceleração dos veículos, nos pontos onde os esforços tangenciais são maiores, como em trechos de curva acentuada.

Devido às características da mistura asfáltica, devem ser evitados rastelamentos desnecessários, sob risco de segregação dos materiais. Nos pontos onde os serviços de rastelamento sejam necessários, sobre estes deverá ser efetuado o salgamento com a fração fina da mistura asfáltica (passando por peneira de malha de 4,75 mm), antes de iniciar-se a compactação. Caso exista a necessidade de rastelamento da junta longitudinal, este não deverá se dar no sentido perpendicular à faixa lançada, de modo a evitar-se a ocorrência de ondulações ou abertura na interface da faixa contígua.

Eventuais falhas no lançamento da mistura deverão ser preenchidas com material colhido na concha ou na mesa da vibro-acabadora, pisoteados para garantir pré-compactação, para após serem nivelados por rastelamento.

O lançamento da mistura deverá se dar na temperatura obtida na curva de “Viscosidade SSF x Temperatura”, e ainda, com temperatura ambiente nunca inferiores a 10oC, nem com tempo chuvoso.

A fim de se evitar ondulações no lançamento da mistura asfáltica, a vibro-acabadora não deve empurrar os caminhões.

- Tratamento de Juntas:

Preferencialmente, as juntas longitudinais deverão ser executadas a quente.  Para a execução das juntas transversais, deverá ser efetuado corte com serra diamantada com recuo de 1,00 metro em relação ao ponto de término da faixa contínua, anteriormente executada. Tanto o corte longitudinal como transversal, deverão ser devidamente alinhados e apresentarem faces verticais. Nas juntas transversais deverá existir a compactação com rolo tandem, transversalmente ao eixo da pista, para que se garanta perfeita concordância de greide.

O controle de acabamento de juntas deverá ser verificado através de régua de alumínio de 4,00 metros, sendo esta posicionada de forma que cada metade de seu comprimento apoie-se em uma faixa (contínua ou contígua).  Na extensão da régua, nenhum ponto deverá distar mais de 2 mm de sua face inferior.

- Compactação:

A compactação deverá iniciar-se imediatamente após a distribuição da mistura e na maior temperatura possível, de forma que a mistura possa suportar a pressão de rolagem sem se deformar.

De modo a garantir uma compactação eficiente, esta deve ocorrer com combinação de rolo pneumático para posterior passagem do rolo tandem. A pressão de rolagem dos pneumáticos (rolo de pneus) deverá ser determinada experimentalmente, de modo que este não se apresente demasiadamente mole ou duro, fatores estes que podem comprometer a qualidade do revestimento, através de sulcos ou ondulações.

Deverão ser evitadas manobras ou mudanças de direção sobre superfície não completamente compactada. A compactação deverá se dar, sempre, do bordo mais baixo para o mais alto, sendo que, em cada passada o equipamento deverá recobrir a metade da largura da passada anterior. Antes do início efetivo da compactação da faixa lançada, deverá ser promovida a compactação das juntas transversal e longitudinal.

Para a compactação com rolo vibratório, este deverá obedecer a seguinte seqüência: Primeiro: cobrimento de toda a largura da faixa com compactação não vibratória;  Segundo : cobrimento  de toda a largura da faixa com compactação não vibratória a frente e vibratória à ré;  Terceira passada em diante, compactação vibratória a frente e a ré.

O número de coberturas a serem dadas será em função do grau de compactação atingido, o qual deverá ser maior ou igual a 97%, em relação ao projeto de mistura.

Deverão ser evitados a percolação de materiais nos pneus do rolo pneumático ou nos cilindros do rolo tandem, sendo para tanto, necessário que periodicamente estes sejam limpos com esponja embebida em óleo diesel. Tal operação não deverá provocar derramamento de óleo sobre a superfície do revestimento.  Caso ocorra a percolação de material, estes deverão ser imediatamente removidos por meio de espatulação.

Imediatamente ao término da compactação, deverá ser verificada a existência de possíveis anomalias na superfície acabada, sendo se necessário, efetuada a devida correção de defeitos.

Sobre o revestimento recém-executado deverá ser vedado o tráfego de veículos, bem como parada de máquinas e equipamentos, por um período mínimo de 48 (quarenta e oito) horas após sua execução.

Todos os tampões de poços de visita deverão ser nivelados, deixando a superfície do pavimento sem degraus ou ressaltos que prejudiquem o conforto dos usuários.

- Controle de aplicação de usinados:

O controle de aplicação deverá ser iniciado no ato do recebimento dos caminhões de misturas asfálticas.  Estes deverão no ato da chegada ao local da aplicação, possuírem carga devidamente protegida por lona e estarem com temperatura de mistura não inferior a 20ºC da temperatura de saída da usina. Quando da descarga do material, na vibro-acabadora, a temperatura mínima do usinado deverá ser de 135ºC.

A empresa vencedora da licitação deverá manter no canteiro de obra ou na usina, um laboratório de asfalto dotado de todo o instrumental necessário e equipe especializada, com a finalidade de proceder todos os ensaios necessários, conforme determinado a seguir:

a) Um ensaio de extração de betume por dia de usinagem, de amostras coletadas na usina ou nos caminhões transportadores. A percentagem de ligante poderá variar de + ou – 0,3 da fixada no projeto;

b) Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do ensaio de extração por dia. A curva granulométrica deverá manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas.

Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil observação, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

7.3. MISTURA ASFÁLTICA:

A execução deste serviço seguirá as especificações DAER e deverá estar em conformidade com a ABNT.

O preparo do concreto asfáltico deverá se dar preferencialmente em usina gravimétrica, podendo contudo ser utilizada usina tipo contínua, desde que esta possua elementos suficientes de controle. A usina deverá estar devidamente calibrada e possuir quantidade de silos dosadores frios compatíveis com o número de agregados utilizados na mistura, devendo ser vedada a mistura em separado de dois ou mais tipos de agregados, anteriormente à introdução destes nos respectivos silos. O Equipamento de dosagem da mistura deverá possuir três ou mais silos, dosador de umidade e misturado. Este deverá ser do tipo de eixos gêmeos, paralelos girando em sentidos opostos e deverá produzir uma mistura uniforme dentro das condições indicadas.

Os materiais asfálticos utilizados para a execução do concreto asfáltico deverão satisfazer as exigências do Instituto Brasileiro de Petróleo. O material a ser utilizado é o cimento asfáltico de petróleo – CAP – 50/70.

Os materiais pétreos ou agregados deverão ser constituídos de uma composição de diversos tipos (tamanho das partículas), divididos basicamente em agregados graúdos e miúdos. Estes deverão ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e matéria orgânica, e ser constituídos de fragmentos sãos e duráveis.

A mistura asfáltica consistirá em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados:

- As misturas para o concreto asfáltico, projetadas pelo método Marshal, não devem apresentar variações na granulomentria maiores que as especificadas no rpojeto. A uniformidade de distribuição do ligante asfáltico na massa será determinada pelo ensaio de extração de betume, devendo a variação do teor de asfalto ficar da tolerância de + ou – 3%.

- O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa ou móvel, gravimétrica ou volumétrica, convencional ou tipo “drum mixer”.

A mistura de agregados para o concreto asfáltico a ser utilizado deverá estar enquadrada em alguma das nas faixas “A” ou “B”, respectivamente, constantes abaixo:

| USO | FAIXA – “A” | FAIXA – “B” |
| --- | --- | --- |
|  | CAMADA DE REPERFILAGEM | CAMADA DE ROLAMENTO |

| ESPESSURA | MÁXIMA = 2,50 cm | MÁXIMA = 5,00 cm |
| --- | --- | --- |

| PENEIRAS | PERCENTAGEM QUE PASSA EM PESO |
| --- | --- |
| ¾” | 100 - 100 | 100 - 100 |
| ½” | 100 - 100 | 80 - 100 |
| 3/8” | 80 - 100 | 70 - 90 |
| 4 | 55 - 75 | 50 - 70 |
| 8 | 35 - 50 | 35 - 55 |
| 30 | 18 - 29 | 18 - 29 |
| 50 | 13 - 23 | 13 - 23 |
| 100 | 8 - 16 | 8 - 16 |
| 200 | 4 - 10 | 4 - 10 |

A mistura granulométrica, indicada no projeto, deverá apresentar as seguintes tolerâncias máximas:

Peneira nº 4 ou maiores -       + ou – 6%

Peneira nº 8 a nº 50 -              + ou – 4%

Peneira nº 100 -                      + ou – 3%

Peneira nº 200 -                      + ou – 2%

A temperatura de aquecimento do ligante asfáltico deverá ser determinada através da curva viscosidade SSF x “Temperatura”, no qual a viscosidade do ligante seja de 85 segundos, mais ou menos 10 segundos. A temperatura dos agregados no instante da mistura deverá situar-se na faixa de temperatura compreendida entre a temperatura do ligante e 15ºC acima, não devendo, contudo, ultrapassar 177ºC.

A fim de se evitar variações significativas no traço da mistura, devem ser evitadas as contaminações ou segregações dos estoques de materiais. Outro ponto que deve ser bastante controlado refere-se à queima do óleo combustível para secagem dos materiais, uma vez que, se  esta apresentar queima incompleta, irá certamente alterar a característica da mistura final, devido à sua contaminação.

O tempo mínimo de mistura deverá ser aquele em que se garanta o recobrimento de 100% das partículas dos agregados, não devendo, contudo, ser inferior a 30 segundos.

Controle de produção da mistura asfáltica:

Nesta etapa do controle tecnológico deverão ser efetuadas todas as verificações de modo a garantir-se que os materiais utilizados na produção, bem como o traço da mistura são compatíveis com o projeto.

O Controle de produção da mistura asfáltica, visando salvaguardar a boa qualidade de produção e das unidades de transporte das misturas asfálticas, abrange o controle de recepção dos materiais que deverá anteceder a utilização dos materiais para fins de produção, de forma a certificar-se que estes possuem as mesmas características e procedências dos utilizados no projeto de mistura. Devem ser analisados: - Material betuminoso (CAP); - Agregados minerais;  - Filler; e o - Aditivo melhorador de adesividade.

7.4. TRANSPORTE DO ASFALTO:

Os veículos de transporte da mistura asfáltica deverão ser caminhões basculantes, de caçamba metálica, providos de lonas para proteção da carga.

Para efetuar a carga dos caminhões, estes deverão ser previamente vistoriados, dando ênfase especial às condições de limpeza de suas caçambas, as quais não deverão apresentar restos de massas asfálticas aderidas ou outros materiais prejudiciais, tais como solos, etc.

Nenhum transporte de mistura asfáltica deverá ocorrer sem que a carga encontre-se adequadamente protegida por lona.

8.MEIOS-FIOS DE CONCRETO:

Foram projetados meios-fios de concreto pré-moldado com o objetivo de limitar a área destinada ao trânsito de veículos e conduzir as águas precipitadas sobre o pavimento e passeios para os dispositivos de drenagem.

- Execução

O concreto a ser utilizado deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência característica à compressão mínima de fck = 15 MPa e sua preparação deverá estar de acordo com o prescrito nas normas da ABNT.

Os meios-fios deverão ser pré-moldados em formas metálicas ou de madeira revestidas que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibração. As peças pré-moldadas serão assentes sobre a camada de base de brita graduada. As juntas resultantes entre as peças deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:5.

b)  Colocação

Primeiramente deverão ser executados os serviços de escavação de acordo com os alinhamentos e cotas indicadas no projeto. Após as peças dos meios-fios serão colocadas nas valas de fundação e os espaços resultantes deverão ser preenchidos com o material resultante da própria escavação e devidamente apiloados.

OBS:  Nas entradas de garagem, o meio fio deverá ser rebaixado apresentando uma saliência entre o pavimento de no máximo 5 cm.

9. CONTROLE DE TRÂNSITO:

Durante a execução dos serviços e 24h após a realização do capeamento fica interrompida a passagem de veículos. Será por conta da empresa contratada a colocação de placas de sinalização de aviso, cavaletes e cones de alerta.

10. SINALIZAÇÃO:

10.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL

Conforme as Instruções de Sinalização do DAER (2° Edição – 2006), a sinalização vertical tem por finalidade controlar o trânsito a partir de placas e painéis sobre as faixas ou ainda em pontos laterais das pistas de circulação.

- Placas de regulamentação

- Placas de formato ortogonal com 25 cm de lado, do tipo “indicando parada obrigatória”;

- Placa de formato retangular 60x80cm do tipo “travessia de pedestres”.

10.1.1.Materiais

- Chapas de Aço

As placas de sinalização serão constituídas de chapas metálicas em aço, cortadas nas dimensões previstas no projeto e com o material de acabamento especificado. As formas, dimensões e cores estão definidas no anexo II do Regulamento do Código Nacional de Trânsito e detalhadas na planta em anexo.

As chapas deverão ser confeccionadas em aço laminado a frio n.º 18 e deverão ter os cantos arredondados, exceto as placas de formato ortogonal.

- Material de acabamento:

As placas antes de serem pintadas deverão ser submetidas a uma decapagem por processo químico e suficientemente lavadas e secas em estufas de modo a remover qualquer resíduo de produto químico.

A seguir, a chapa metálica receberá uma demão de “Primer“ à base de “Epoxi“. A face principal da placa será revestida com uma película refletiva com esferas inclusas, não podendo apresentar rugas, bolhas ou cortes. No verso da placa será aplicada uma demão de tinta esmalte sintético na cor preta semi-fosca.

- Suportes:

O suporte é constituído por um tubo metálico com um comprimento de 3,5m para a sustentação das placas de regulamentação, advertência e indicativas de serviços auxiliares.

Esta peça metálica ou poste será confeccionado de um tubo de aço galvanizado a quente, tendo a altura de 3,5m, diâmetro mínimo de 5,08cm e espessura da parede do tubo de 2,0mm. As extremidades superiores deverão ser fechadas por tampa soldada de aço galvanizado de espessura 5,0mm.

A placa será fixada no tubo de sustentação através de dois parafusos, um superior e o outro inferior distantes entre si de 44,0cm. Tanto os parafusos superiores como o inferior deverão estar afastados da extremidade da placa de 3.0cm.

- Fixação:

A fixação do poste tubular deverá ser realizada com uma primeira camada de concreto-magro de seção circular de 30,0 cm de diâmetro e 50,0cm de profundidade seguida por uma camada de aterro e pedra compactada com 20,0cm de altura.

A fixação do suporte n°1 deverá se situar a 55,0cm de distância do meio fio ao eixo do poste. A altura inferior das placas fixadas por este tipo de suporte deverá se situar a 2,00m com relação ao solo.

10.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de dispositivos auxiliares implantados no pavimento seguindo indicações contidas do CONTRAN – Volume IV -2007.

10.2.1.  Pintura por processo mecânico

Conforme projeto elaborado tem-se a demarcação do eixo da pista dos ônibus, dividindo-a em duas faixas de rolamento. Em toda a extensão do trecho foram projetadas no eixo da pista duas faixas de sinalização com pintura contínua, com largura de 10,0cm e afastadas entre si de 10,0cm. Esta pintura deverá ser realizada com equipamento mecanizado e autopropelido.

10.2.2.  Pintura por processo manual

O projeto elaborado contempla a pintura, sobre a pista pavimentada, de faixas de segurança para pedestres, letreiros indicativos de sentido de tráfego, detalhe de seta de posicionamento de faixa e de fluxo de veículos, além de detalhamento de sinalização complementar. Esta pintura, depois de demarcada na pista, seguindo as medidas estabelecidas no projeto, deverão ser executadas manualmente.

10.2.3.   Materiais de pintura

A tinta a ser aplicada na sinalização horizontal deve ser refletiva contendo microesferas de vidro de base acrílica e definida pelo DNIT como “tinta de 2 anos de duração“ (tinta-nobre).

O material que compõe a tinta deve se consistir de uma mistura bem proporcionada de resina, pigmentos e cargas, solventes e aditivos, formando um produto líquido com características termoplásticas, de secagem física, e sem reações químicas prejudiciais ao pavimento.

A cor da tinta a ser aplicada deve ser branco-neve e amarelo âmbar, de conformidade com os padrões rodoviários, com tonalidade inalterável.

A tinta deve recobrir perfeitamente o pavimento, ter uma membrana com espessura mínima de 0,6mm contendo em ambas as cores microesferas de vidro. Depois de aplicada deve estar seca, no máximo, dentro de 30 minutos. A pintura deve ser realizada sob condições de temperatura ambiente variando entre 3ºC e 40ºC e o teor de umidade do ar não deve ser superior a 90%.

O material a ser aplicado deverá apresentar uma durabilidade mínima de 2 anos quando  submetido a um tráfego mínimo de 20.000 veículos/dia.

As dimensões e espaçamentos das demarcações estão detalhados em planta anexa.

10.2.4.Tachão Refletivo

Os tachões refletivos são elementos refletores destinados á demarcação das pistas de rolamento e redutores de velocidade, funcionando paralelamente como elemento obstrutivo, devendo ser executado com as instruções do fabricante. Os locais para utilização estarão apresentados no projeto de  sinalização.

Deverão ser de com amarela, confeccionados em fibra de vidro e resina poliéster, devendo em sua estrutura possuir uma chapa de ferro com dois parafusos para ancoragem no pavimento.

A fixação dos mesmos se dera através de perfuração do pavimento e com adesivo(cola) para fixação.

10.2.5. Ondulação transversal:

Será executadas na Avenida Alto Jacuí, conforme indicado em planta anexa. Sua execução será em CBUQ com as mesmas características descritas no item 7 deste memorial.

11. REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS

Serão reassentados os paralelepípedos retirados na Rua Nelson da Silveira, onde serão retirados para a execução da microdrenagem. A base será de pó de pedra. Rejuntados com pó de pedra. Serão compactados com rolo.

OBSERVAÇÕES:

- Toda e qualquer alteração decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados durante o transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente autorizada pela Fiscalização.

- Todas as despesas relativas à execução dos serviços contratados, tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, encargos sociais e etc.

- Os serviços rejeitados pela Fiscalização, devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou materiais que não sejam classificados como de primeira qualidade, considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela Fiscalização e com mão-de-obra qualificada, em tempo hábil, para que não venham a prejudicar o prazo de entrega dos serviços, arcando a Contratada com o ônus decorrente do fato.

- Todos os serviços e recomposições, não explícitos nestas especificações, mas necessárias para a execução dos serviços programados e ao perfeito acabamento das áreas existentes, e que resultem num todo único acabado, serão de responsabilidade da Contratada.

- Durante a execução da obra, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de construção civil, nos termos da legislação pertinente em vigor, em especial a NR-18.

- Antes de iniciar a obra, deverá ser realizada uma reunião entre a contratada e a fiscalização da prefeitura para esclarecimentos que se fizerem necessários sobre aspectos de execução da obra.

- Quando ocorrer a falta de definição precisa no projeto, no que diz respeito a modelos, tipos, qualidades ou dimensões dos materiais, a contratada efetuará consulta à fiscalização.

Não-Me-Toque/RS, agosto de 2022.

_____________________________			_________________________

Luciara Becker							Gilson dos Santos

Eng. Civil  							Prefeito Municipal

CREA/RS 101634-D